## Slide 2: Topología
Se refiere a la forma según se interconectan entre sí los puntos finales, o estaciones, conectados a la red.
Se clasifican en dos tipos:
Física
Lógica

## Slide 3: Topología Lógica
Es la forma en que las máquinas se comunican a través del medio físico. Los más comunes son:
Broadcast (Ethernet):
Trasmisión de Tokens: Paquetes de datos que circula a través de un ared local y que determina que nodo puede iniciar la transmisión. Se emplea en las redes Token Ring y FDDI.

## Slide 4: Topología Física
Disposición real de las máquinas, dispositivos de red y cableado. Existen varias topologías usadas en redes:
Bus
Anillo
Estrella
Árbol

## Slide 5: Topología en Bus
Uso de medio multipunto. Todas las estaciones están directamente conectadas a través de tomas de conexión (taps), a un medio de transmisión lineal o bus. Funcionamiento Full-dúplex entre la estación y la toma de conexión permite la transmisión y recepción de datos a través del bus.

## Slide 6: Topología en anillo
La red consta de repetidores unidos por enlaces punto a punto creando un bucle cerrado.
El repetidor recibe datos a través del enlace y transmitirlos, bit a bit, a través del otro enlace tan rápido como son recibidos.
Transmisión en un solo sentido (horario o antihorario) y en tramas circulando a través del anillo, y cuando el destino lo reconoce, lo copia y la trama se elimina cuando alcanza la estación origen.

## Slide 7: Topología de estrella
Cada estación está conectada directamente a un nodo central común, generalmente a través de dos enlaces punto a punto (transmisión y recepción)

## Slide 8: Topología en Malla
Cada nodo se enlaza con otros nodos, al menos dos, y siempre hay posibilidad de establecer rutas alternativas.

## Slide 9: Topología en Árbol
Generalización de la topología en bus. Cable ramificado sin bucles cerrados que comienza en una raíz o cabecera (headend). Tiene dos complicaciones:
Se necesita un método para indicar a quién va dirigida la transmisión.
Se necesita un mecanismo de regulación de transmisión
Para solucionarlo, se envían bloques llamadas tramas con una porción de los datos.

## Slide 10: Topología Híbrida
Se refiere a la combinación de varias de las topologías anteriores.

## Slide 11: Clasificación por su ctamaño

## Slide 12: Referencia
Stallings, W. (2004). Comunicaciones y redes de computadoras. Séptima edición. Pearson. (p. 484, 558)